| Mælitæki | Tegund | Vistun gagna |
| --- | --- | --- |
| Einangrunarmælir, með 500 V útgangsspennu og mæligildi a.m.k. 0-10 M(, samkvæmt staðlinum DIN VDE 0413, þar sem fram kemur mæligildi 470 k( á útgangsspennan að vera (470V |  |  |
| Hringrásarviðnámsmælir, staðall DIN VDE 0413 T3/7.77 fyrir a.m.k. 400 V kerfi |  |  |
| A-V mælir, nákvæmnisflokkur 3, með mælisvið a.m.k. 5A AC og mæligildi við 230 og 400 VAC. |  |  |
| Viðnámsmælir, nákvænisflokkur 3, með mæligildi við 0,1 ( |  |  |
| Ampertöng, námkvæmnisflokkur 3, með mælisvið a.m.k. 0-300A AC |  |  |
| Hitastigsmæli, nákvæmnisflokkur 3, með mælisvið a.m.k. 20-150°C |  |  |
| Lekastraumsrofaprófunartæki, með mælisvið 30 mA - 0.5 A að minnsta kosti, Tæki fyrir am.k. 400 V kerfi, mælir spennuhækkun og útleysitíma í bilunartilvikum |  |  |
| Fasfylgdarsjá með snertifríum mælisnúrum |  |  |
| Spennuprófari (tvípóla) með öryggishandföngum |  |  |

Skýring: Ofangreind mælitæki uppfylla kröfur í LS.VLR.10 kafla 7.2.1, gögn með mælitækjum geta verið vistuð á verkstæði eða með mælitækjum.